MY PROPOSED PLAN

192.168.102.20/24                      192.168.102.1/24

fe-0/0/0.0

address 192.168.1.1/24

192.168.1.55

Laptop

OUTPUT

root@srx-mbor-0lab> show route

inet.0: 4 destinations, 5 routes (4 active, 0 holddown, 0 hidden)

+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

192.168.1.1/32     *[Local/0] 6d 15:45:25

Reject                                           <--------------------------------------

192.168.102.80/32  *[Direct/0] 5d 19:09:34

> via fe-0/0/0.0

[Local/0] 5d 23:09:47

Local via fe-0/0/0.0

192.168.103.0/24   *[Direct/0] 00:49:47

> via fe-0/0/2.0

192.168.103.1/32   *[Local/0] 5d 23:22:57

Local via fe-0/0/2.0

root@srx-mbor-0lab> show interfaces terse

Interface               Admin Link Proto    Local                 Remote

fe-0/0/0                up    up

fe-0/0/0.0              up    up   inet     192.168.102.80      --> 0/0

gr-0/0/0                up    up

ip-0/0/0                up    up

lt-0/0/0                up    up

mt-0/0/0                up    up

sp-0/0/0                up    up

sp-0/0/0.0              up    up   inet

sp-0/0/0.16383          up    up   inet     10.0.0.1            --> 10.0.0.16

10.0.0.6            --> 0/0

128.0.0.1           --> 128.0.1.16

128.0.0.6           --> 0/0

fe-0/0/1                up    down

fe-0/0/1.0              up    down eth-switch

fe-0/0/2                up    up

fe-0/0/2.0              up    up   inet     192.168.103.1/24

fe-0/0/3                up    down

fe-0/0/3.0              up    down eth-switch

fe-0/0/4                up    down

fe-0/0/4.0              up    down eth-switch

fe-0/0/5                up    down

fe-0/0/5.0              up    down eth-switch

fe-0/0/6                up    down

fe-0/0/6.0              up    down eth-switch

fe-0/0/7                up    down

fe-0/0/7.0              up    down eth-switch

gre                     up    up

ipip                    up    up

irb                     up    up

lo0                     up    up

lo0.16384               up    up   inet     127.0.0.1           --> 0/0

lo0.16385               up    up   inet     10.0.0.1            --> 0/0

10.0.0.16           --> 0/0

128.0.0.1           --> 0/0

128.0.1.16          --> 0/0

lo0.32768               up    up

lsi                     up    up

mtun                    up    up

pimd                    up    up

pime                    up    up

pp0                     up    up

ppd0                    up    up

ppe0                    up    up

st0                     up    up

tap                     up    up

vlan                    up    up

vlan.0                  up    down inet     192.168.1.1/24

# Text boxes

SRX100

SSG20

Internet